MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Reforma do prédio do PSF.

Rua Florêncio de Abreu, n.º 903 – Centro, Ribeirão Corrente/SP.

1- Serviços Preliminares

  - Deverá ser instalada a placa de obra em chapa galvanizada de acordo com a solicitação municipal;

  - Serão retirados os pilares existentes que sustentam a cobertura no acesso principal;

  - A empresa deverá retirar com cuidado, todas as telhas da cobertura de acesso principal para serem reaproveitadas no restante do telhado e a sobra deverá ser guardada dentro do telhado;

  - Será feita a demolição da laje inclinada da cobertura do acesso principal, aonde a empresa deverá manter a parte que fica alinhada com o beiral. Esta demolição do telhado, se dá pelo fato de que a altura da mesma não atende a altura da ambulância;

  - A empresa também deverá retirar o madeiramento correspondente a mesma área e guardar acima da laje devidamente tabicada para que a mesma possa ser reaproveitada no futuro;

  - Também será demolida a cobertura em estrutura metálica para a execução de uma outra com o pé direito mais alto para o acesso da ambulância;

  - A empresa deverá reparar a fissura existente entre a parede e a laje do corredor de acesso à sala de reabilitação;

  - Retirada das folhas das portas que serão substituídas por outras mais largas para o acesso de cadeirantes;

  - Os batentes deverão ser retirados aonde, a empresa deverá abrir um pouco mais o vão para a instalação do novo batente para a instalação da porta mais larga conforme projeto;

  - Serão retirados todos os pisos do acesso à sala de reabilitação, visto que os mesmos estão se soltando;

- –Estrutura:

  - As brocas do muro da lavanderia e cobogós, deverão ser executadas com diâmetro de 20 cm e com profundidade de no mínimo 3,00m, e para a fixação da estrutura metálica a mesma deverá estar travada por bloco de 35cm x 50 cm x50cm no pé dos pilares;

  - Em todas as estruturas deverão ser utilizados concreto fck 20mpa devidamente bombeado e vibrado, afim de, obter um perfeito acabamento final e a ferragem a ser utilizada, deverá estar de acordo com a norma técnica estando devidamente dimensionadas;

- – Alvenaria:

  - Será erguida uma parede em elemento vazado para tirar parcialmente a visão para a lavanderia localizada no pátio do fundo do terreno próximo à copa pelo lado de fora, a mesma, deverá estar devidamente alinhada e aprumada, além de estar em perfeito acabamento;

  - Nesta mesma área será complementada com uma alvenaria vedando a visão para a lavanderia na sua lateral mantendo apenas uma passagem de acesso conforme projeto;

- –Acabamento:

  - A empresa deverá executar o chapisco para receber o reboco, sem sujar ou danificar as paredes e equipamentos diversos que estiverem próximo;

  - E depois será aplicado o reboco no traço 1:3 devidamente taliscada em perfeito prumo e alinhamento;

  - Será aplicado a moldura de gesso nas paredes do corredor aonde houve a correção da movimentação estrutural, e esta moldura deverá ser no mesmo modelo da existente;

  - Os pisos deverão ser executados nos locais apontados em projeto. Estes deverão ser de boa qualidade e assentados com argamassa própria para o uso. O modelo deverá ser aprovado pelo corpo técnico do município, ao qual irá orientar a mão de obra afim de obter o melhor resultado.

  - Devido ao fator do piso estar se soltando, a empresa deverá executar um novo contrapiso com regularização de base apropriado para garantir a qualidade do assentamento do novo piso;

  - Deverá ser executado o piso cimentado na área da lavanderia regularizando a referida área para o devido escoamento da água de chuva;

  - O revestimento a ser utilizado na sala de curativos, deverá ser de boa qualidade e de primeira linha. Este deverá ser assentados com juntas de no máximo 3mm, assentados com argamassa própria de boa qualidade. Observação: todas as quinas deverão ser devidamente trabalhadas em 45 graus para a não utilização de cantoneiras;

  - Deverá ser instalado conforme projeto, o piso tátil de alerta em ladrilho hidráulico de boa qualidade;

  - Deverá ser instalado conforme projeto, o piso tátil direcional em ladrilho hidráulico de boa qualidade;

  - Para tal a mão de obra, deverá ser especializada;

  - A mesma deverá executar um corte com equipamento de boa qualidade, para não danificar o piso a ser mantido, de maneira gargada para a instalação do piso tátil;

  - A empresa deverá providenciar a execução de parte do calçamento de reparo do esgoto próximo à sala de curativo;

  - A empresa deverá repor o piso intertravado em toda área de intervenção da cobertura da ambulância e da captação de água.

- Cobertura:

  - Será executada uma cobertura em policarbonato para o acesso das ambulâncias;

  - A mesma será apoiada em uma estrutura metálica de alumínio anodizado;

  - Deverá ser executada toda a calha necessária para a captação desta cobertura e da reposição do beiral;

  - A empresa deverá executar os condutores necessários para o devido escoamento da água de chuva;

  - Deverá ser passado um pente fino em toda a cobertura existente para solucionar os diversos problemas de infiltração.

- Fechamento

  - Deverão ser instaladas cinco portas de 90 cm de largura conforme projeto;

  - Para a instalação de uma porta de vidro próximo à copa, a mesma deverá possuir ferragens de boa qualidade;

  - Vidro temperado incolor de 10mm;

  - Mola hidráulica para que a mesma possa permanecer aberta ou fechada sem correr riscos de quebra;

  - Deverá possuir maçaneta para facilitar no seu uso diário.

- – Pintura:

  - Deverá ser aplicada a Pintura acrílica própria para piso em todo o pátio do fundo;

  - Deverá ser executado o preparo de base para superfície metálica com fundo anti-oxidante em toda a estrutura metálica e calhas;

  - Deverá ser aplicada uma pintura de proteção em todas as paredes até a altura de 1,50m;

  - As portas e batentes deverão ser pintadas na mesma cor das existentes;

  - Deverá ser refeita toda a pintura interna para renovação e manutenção do prédio;

  - Deverá ser executada a textura no mesmo padrão e cor da existente na fachada, nos retoques e no muro da lavanderia.

- – Serviços Complementares:

  - Deverá ser executado um serviço de programação visual em todos os ambientes do PSF;

  - Esta programação visual deverá ser previamente aprovada pelo corpo técnico municipal tanto da área de engenharia quanto da saúde;

  - A empresa deverá também executar drenos e pré- instalação de ar condicionado a ser colocado posteriormente pelo município;

  - A obra deverá ser entregue totalmente limpa e pronta para ser utilizada, mediante à fiscalização e aprovação do corpo técnico municipal.

Ribeirão Corrente, 15 de Julho de 2017.

Celso Ricardo da Cruz

Crea 5068979819